## Slide 1
Schleppgeschwindigkeit
Was die Anlage macht und wie sie bedient wird
Sender im Flugzeug · Anzeige am Startplatz · jeder Schlepp wird gespeichert
BEREIT
zuletzt #12
108 km/h max, 50 s
Stand Oktober 2026
Notes: Ziel: jedes Mitglied kann die Anlage einschalten, die Anzeige lesen und die Daten holen. Keine Technik, nur Bedienung.

## Slide 2
Wozu das Ganze
2
Im Flugzeugschlepp zählt die Geschwindigkeit. Zu langsam ist gefährlich, zu schnell belastet Flugzeug und Seil. Bisher wusste das nur der Pilot — am Boden konnte niemand mitlesen.
Die Anlage zeigt die Fahrt des geschleppten Flugzeugs am Startplatz und schreibt jeden Schlepp mit. Nach dem Flug lässt sich besprechen, was wirklich passiert ist.
100 km/h
Soll für die ASK 21
10 / Sekunde
Messwerte im Schlepp
50 Sekunden
Dauer je Aufzeichnung
Notes: Die 100 km/h sind im Gerät je Flugzeugtyp hinterlegt, weitere Typen lassen sich ergänzen.

## Slide 3
Zwei Geräte
3
Sender
im Flugzeug
• misst die Fahrt am Staurohr
• funkt sie zehnmal je Sekunde zum Startplatz
• meldet, welches Flugzeug er ist
• schaltet sich nach dem Schlepp selbst ab
Empfänger
am Startplatz
• zeigt die Fahrt groß auf dem Display
• speichert jeden Schlepp auf der Karte
• spannt ein WLAN auf, fürs Handy
• braucht nur Strom, sonst nichts
Beide Geräte arbeiten für sich. Es gibt nichts zu koppeln und nichts einzustellen.

## Slide 4
Vor dem Start: die Reihenfolge
4
1
Empfänger einschalten
Am Startplatz. Nach wenigen Sekunden steht die Startanzeige mit der Adresse fürs Handy da.
2
Sender einschalten
Im Flugzeug. Er kalibriert kurz — dabei das Flugzeug nicht bewegen.
3
Fertig
Nach etwa einer Sekunde kennt der Empfänger das Flugzeug.
Wichtig
Der Sender schaltet sich nach 3 Minuten ohne Bewegung selbst ab. Er soll den Funk nicht belegen und die Batterie nicht leeren.
Deshalb erst kurz vor dem Start einschalten. Ist er eingeschlafen: einmal aus und wieder ein.
Umgekehrte Reihenfolge ist kein Beinbruch: Kommt der Empfänger innerhalb der 3 Minuten dazu, findet er den Sender von selbst.
Notes: Schalterposition im Flugzeug hier ergänzen, sobald der Einbau endgültig ist.

## Slide 5
Die Anzeige im Ruhezustand
5
BEREIT
zuletzt #12
108 km/h max, 50 s
naechster #13 W1 SD
So sieht das Display aus, wenn kein Sender funkt.
BEREIT
Kein Sender zu hören, die Anlage wartet auf den nächsten Schlepp. Es ist nichts kaputt.
zuletzt #12
Der letzte gespeicherte Schlepp mit Höchstwert und Dauer. So sieht man, dass er angekommen ist.
naechster #13
Die Nummer für den nächsten Schlepp. Sie zählt immer weiter.
W1 SD
Ein Handy verbunden, Karte steckt. Steht dort „--“, fehlt die Karte.

## Slide 6
Während des Schlepps
6
108
ASK21
-74 W1 SD
Die große Zahl ist immer ein echter Messwert.
Aufgezeichnet wird ab 20 km/h
Vorher passiert nichts — Rangieren erzeugt keine Schlepps.
Der Flugzeugtyp steht oben rechts
Ab 100 km/h weicht er den großen Ziffern, die brauchen dann die ganze Breite.
Am Handy zeigt ein weißes Dreieck die Sollfahrt
Bei der ASK 21 auf 100 km/h, nur solange der Schlepp läuft.
Zu Ende ist der Schlepp
drei Sekunden nachdem das Flugzeug unter 15 km/h ist oder der Sender schweigt.

## Slide 7
Nach dem Schlepp
7
Der Sender legt sich 50 Sekunden nach dem Losrollen selbst schlafen. Der Empfänger schreibt den Schlepp dann auf die Karte und sagt, ob es geklappt hat.
BEREIT
zuletzt #12
108 km/h max, 50 s
#12 gespeichert
Zehn Sekunden lang, danach wieder der Ruhezustand.
Gespeichert
Dann ist der Schlepp vollständig auf der Karte.
Nicht gespeichert
Steht dort „keine SD-Karte“, ist der Schlepp verloren. Nachtragen geht nicht.
Der nächste Start braucht einen neu eingeschalteten Sender.

## Slide 8
Die Anzeige aufs Handy holen
8
1
WLAN verbinden
Netz „Schlepp“, Passwort schlepp123. Die Meldung „Keine Internetverbindung“ ist normal.
2
Adresse aufrufen
Im Browser 192.168.4.1 eingeben. Der Tacho erscheint sofort.
3
Zum Home-Bildschirm
Einmal ablegen, dann startet die Anzeige künftig wie eine App.
Was das Handy zeigt
• Tacho mit gelber, grüner und roter Zone
• weißes Dreieck für die Sollfahrt
• Liste der gespeicherten Schlepps
• beide Dateien zum Herunterladen
Das Display am Empfänger bleibt die Hauptanzeige. Das Handy ist die bequeme Zweitanzeige — und in der Sonne die besser lesbare.
Notes: Über dieses WLAN gibt es kein Internet. Das iPhone nutzt dafür weiter Mobilfunk.

## Slide 9
Wo die Schlepps landen
9
Auf der Karte im Empfänger entstehen zwei Dateien. Beide lassen sich in Excel öffnen.
schlepps.csv
Eine Zeile je Schlepp: Nummer, Flugzeug, Dauer, Höchst- und Mittelwert. Die Datei für die Nachbesprechung.
12;00:41:07;671C;ASK21;50;108;97
verlauf.csv
Der ganze Verlauf, zehn Werte je Sekunde. Wenn man genau hinsehen will.
12;21.4;671C;ASK21;103.8;-74
Am einfachsten über das Handy: auf der Seite unten auf die Datei tippen, sie landet in „Dateien“. Die Karte muss dafür nicht heraus.

## Slide 10
Die Speicherkarte
10
Sie bleibt drin
Zum Auslesen muss sie nicht heraus, das geht über das Handy.
Einstecken startet neu
Der Empfänger startet dabei neu. Nie während eines Schlepps einstecken.
Ziehen erst nach „gespeichert“
Sonst kann die letzte Aufzeichnung unvollständig bleiben.
FAT32, höchstens 32 GB
Andere Formate liest der Empfänger nicht. 1 GB reicht für Jahre.
Die Karte ist Verbrauchsmaterial. Geht eine kaputt, kostet die neue ein paar Euro — die Schlepps darauf sind dann allerdings weg.

## Slide 11
Wenn etwas nicht geht
11
Das sehe ich
Das heißt es
Das tue ich
„BEREIT“ bleibt stehen
Der Sender schläft — nach 3 Minuten ohne Bewegung schaltet er ab.
Sender aus und wieder ein.
Unten rechts „--“
Keine Karte erkannt.
Karte stecken, sonst FAT32 formatieren.
Typ zeigt „?“
Der Empfänger wurde nach dem Sender gestartet.
Sender aus und wieder ein.
Handy findet „Schlepp“ nicht
Das WLAN ist abgeschaltet.
Reset, warten bis die Aufforderung am Display steht, noch einmal Reset.
Anzeige bleibt dunkel
Kein Strom am Empfänger.
Stromversorgung prüfen.
Hilft das nicht: Gerät aus, zehn Sekunden warten, wieder ein. Gespeicherte Schlepps gehen dabei nicht verloren.

## Slide 12
Fünf Sätze zum Mitnehmen
1
Erst den Empfänger einschalten, dann den Sender.
2
Den Sender kurz vor dem Start einschalten — nach 3 Minuten ohne Bewegung schläft er ein.
3
„#12 gespeichert“ heißt: der Schlepp ist auf der Karte.
4
Die Karte nur stecken oder ziehen, wenn kein Schlepp läuft.
5
Niemals in ein Staurohr blasen — das beschädigt den Fahrtmesser.
Fragen, Wartung und neue Flugzeugtypen: ⟨Name und Kontakt ergänzen⟩
Notes: Diese Folie ausdrucken und an den Startwagen hängen.